## Slide 1: RaspberryPiのセットアップ

## Slide 2: 準備するもの
RaspberryPi4 ModelB
作業用のPC
microSDカード（８Gバイト以上のもの）
  ※ラズパイと相性が悪く使えない製品もあるようなので、ネット等で実績を確認しておくと良し
  今回はADATA 32GB Ubuntu
  SanDiskUltraPLUS 16GB Raspberrypi
  SanDiskUltraPLUS 32GB raspi Ezblock をインストールした
HDMI対応ディスプレイ ラズパイに接続する用
HDMIケーブル
USB-ACアダプタ Pi4はType-C 3A超
キーボード、マウス

## Slide 3: RaspberryPiImagerをインストールする
https://www.raspberrypi.org/downloads/
にアクセスし作業用PCにあったリンクをクリック
インストーラが起動したら、画面の指示に従って進めるとインストールが完了する

## Slide 4: 起動用microSDカードの作成
インストールした「RaspberryPiImager」を使ってラズパイのOS「RaspberryPiOS」をmicroSDカードにインストールする
microSDカードは、あらかじめ作業用PCにセットしておくこと

## Slide 5
メニューからRaspberryPiImagerを起動しCHOOSE OSをクリックする

## Slide 6
表示されるリストのトップにあるRaspberry Pi OS(32-bit)をクリック

## Slide 7
CHOOSE SD CARDをクリックする

## Slide 8
表示されるリストから作業用PCにセットしたmicroSDカードをクリック

## Slide 9
WRITEをクリックする

## Slide 10
YESをクリックする
初回はイメージファイルをダウンロードするため時間がかかる

## Slide 11
終了したらCONTINUEをクリックし
作業用PCからmicroSDカードを取り出す

## Slide 12: 起動する
microSDカードをラズパイに挿す。しっかり奥まで押し込む
USBキーボードとUSBマウスを繋ぐ
家庭内LANに繋がるLANケーブルを接続
Micro HDMI端末経由でディスプレイと接続する（Pi4の場合は通常、電源に近い方と接続する）
ラズパイの電源を入れる。電源ボタンなどはなく、USB電源ケーブルを挿せば起動する

## Slide 13: 自動起動したツールで初期設定する
Nextをクリックする
ネットワークに繋がっているときには
IPアドレスが表示される
国と言語を設定する
正しく設定されていることを確認

## Slide 14
ディスプレイの設定を確認する
※デスクトップ画面に黒い外枠が表示された
ときはチェックボックスにチェックを入れる
ログインパスワードを変更する

## Slide 15
OSを最新の状態にアップデートする
初期設定の終了
この時点ではまだ日本語フォント、日本語入力、現在時刻、画面設定などが
反映されていない場合があるのでRestartで再起動して反映させる
※もし日本語入力ができない場合はmozcのインストールを試す
ターミナル内で sudo apt-get install –y ibus-mozc と入力しインストール後に再起動すると日本語入力が可能になる

## Slide 16: Pi4でデスクトップ画面が表示されないときの対処法
ラズパイ4ではディスプレイのEDIDを使って画面表示を初期化します。このEDIDに問題があると画面が表示されないことがあるようです。EDIDとは、表示可能な映像信号の使用を接続機器に通知する機能です。症状が現れたときは次の手順を試してください。
手順1 ポート1ではなくポート0に接続する
  ディスプレイを1台しか接続しない場合はHDMIポート0（電源コネクタに近い側）に繋いでください。
手順2 VESA DTMを強制してみる
  ラズパイの起動用microSDカードを作業用PCに差し替えて、/bootパーティションにあるconfig.txtファイルをメモ帳やエディタで開きます。ファイルの先頭に次の2行を追加します
  hdmi_force_hotplug = 1 (HDMIポート0の接続信号を無視して接続)
  hdmi_group = 2 (VESA DMTを強制する)

## Slide 17
手順3 EDIDを無視する
  VESA DMTを強制しても解決されないときは、EDIDを無視してDMTビデオモードを指定します。手順2で追加した2行に加えて、次の2行をconfig.txtに追加します。
    hdmi_ignore_edid=0xa5000080
    hdmi_mode=82
  hdmi_modeの右辺がビデオモードです。指定できるモード番号は公式サイトのhdmi_modeのDTMにある表を参照してください。82はフルHD解像度60Hzの指定です。
手順4 セーフモードを試してみる
  Config.txtファイルの冒頭近くにある次の行のコメントアウトマーク(#)を削除してみてください。EDIDを無視しVESA DMTモード4に固定されます。
  hdmi_safe = 1
  ただし、この設定はディスプレイ解像度が640×480ドットに固定されるため、あまりお薦めではありません。